## Slide 1
Programmazione robot per l’industry 4.0
Teoria dei robot
V 1.0
Piffari Michele
24 settembre 2018

## Slide 2
Chi sono?
11-09-1996
Nato a Clusone
2015
Diploma di Perito
Elettronico
Progetto di maturità:
InMoov
Luglio 2018
Laurea triennale
In ingegneria informatica
(percorso industriale)
Piffari Michele

## Slide 3
Perché io?
Know-how sulla parte di robotica acquisito durante il progetto di tesi sul manipolatore ABB IRB 120
Messa in servizio del sistema di
controllo di un robot manipolatore industriale:
l’ABB IRB 120.

## Slide 4
Laboratorio di sviluppo
CONTROL SYSTEM AND AUTOMATION LABORATORY
University of Bergamo
CAL : cal.unibg.it

## Slide 5
Contesto del progetto
www.masterplant.cl
Azienda agricola cilena  coltivazione piante di pomodorini
Investimento importante su quella che è l’automazione in ambito agricolo (agricoltura 4.0)

## Slide 6
Obbiettivo finale del progetto
Estrarre piante di pomodorini dai propri contenitori e
Iniettarli poi nel terreno in maniera automatizzata.
Di cosa aveva bisogno il cliente?
Come riempire questo bisogno?
AGRICOLTURA 4.0

## Slide 7
Macro problematiche del progetto
Acquisizione orientamento contenitore
 no posizione «solidale» al manipolatore
Individuazione della piantina da estrarre
Combinazione corretta della posizione dei giunti per raggiungere la piantina
Estrazione della piantina SENZA DANNEGGIARLA

## Slide 8
AFFRONTIAMO QUINDI UN PROBLEMA PER VOLTA……
PARTENDO DA QUELLO PIU’ COMPLESSO:
L’UNPACKING!

## Slide 9
MacroOverview del sistema
  Robot ABB IRB120
  Robotiq 2-Finger Adaptive Gripper-85
  Camera Logitech C920 HD
  PC Ubuntu/Linux

## Slide 10
ABB IRB 120 - caratteristiche salienti:
Tipologia: manipolatore industriale con 6 gradi di libertà
Peso: 25kg
Sbraccio: 580mm
Movimentazione carichi fino a 3kg
Controllo tramite sistema IRC5 Compact

## Slide 11
Pinza Robotiq 2-Finger Adaptive Gripper-85 caratteristiche salienti:
Tipologia: pinza con controllo forza, posizione e velocità
Peso: 0.9kg
Apertura massima: 85mm
Forza presa: 20-235N
Massimo carico sostenibile: 5kg

## Slide 12
Camera Logitech C920 HD -caratteristiche salienti:
Tipologia: webcam HD
Peso: 0.295kg
Risoluzione: Full HD, 1080p
Messa a fuoco: lente in vetro composta da cinque elementi e con messa a fuoco automatica
Massimi Frames per Secondo: 30FPS

## Slide 13
PC Ubuntu/Linux – caratteristiche salienti:
Minimo 4GB RAM
Sistema operativo: Ubuntu/Linux
Porte: 2 USB, 1 Ethernet
Framework: Robot Operating System (ROS)
Librerie:
  Driver ABB, Robotiq e USBcam
  Python ecosystem:
    Numpy, OpenCV

## Slide 14
USB
USB – RS485
Ethernet
Collegamento custom (per alimentazione e segnale)

## Slide 15
STEP 1: LA TEORIA DEI ROBOT
Problema: raggiungere una piantina
Soluzione: cinematica dei robot

## Slide 16
Il Robot Institute of America (RIA) definisce un robot industriale come un
«Un manipolatore multifunzionale riprogrammabile progettato
per muovere materiali, componenti, strumenti di lavoro
O apparati specialistici attraverso movimenti variabili programmati,
al fine di conseguire un vasto numero di obbiettivi»
Aggiungerei… Come nel nostro caso!
Cos’è un manipolatore?

## Slide 17
Da cosa è composto un manipolatore?
La struttura meccanica di un robot manipolatore consiste in un insieme di corpi rigidi (bracci o links) interconnessi tra di loro per mezzo di articolazioni (giunti o joints)
Solitamente ogni giunto indipendente va a
fornire un grado di libertà (DOF = Degrees Of Freedom)
aggiuntivo.

## Slide 18
DOF = Degrees Of Freedom
Dal punto di vista prettamente meccanico, il numero di
gradi di libertà di un sistema di corpi rigidi è pari al numero
di coordinate libere, ovvero quelle variabili spaziali necessarie
per identificare univocamente la posizione del corpo stesso nello spazio.
Gradi di libertà di un aeromobile:
Roll  rollio  rotazione intorno all’asse x
Pitch  beccheggio  rotazione intorno all’asse y
Yaw  imbardata  rotazione intorno all’asse z

## Slide 19
Quanti gradi di libertà ha il braccio umano?
Il braccio umano, presenta 7 DOF.

## Slide 20
… e l’ABB IRB 120 quanti DOF presenta?
posizione
orientamento
6 gradi di libertà, dovuti alla presenza di 6 variabili spaziali, ovvero quelli
che sono comunemente chiamati

## Slide 21
Ma quindi, quanti DOF sono necessari?
Un qualsiasi corpo, nello spazio, è individuato nella maggior parte dei
casi da 6 parametri:
Tre individuano la posizione
Tre individuano l’orientamento
Perciò 6 gradi di libertà sono sufficienti per raggiungere qualsiasi posizione
Nello spazio (rispettando i vincoli fisici!)

## Slide 22
Bracci + giunti = catena cinematica
Come detto i giunti permettono i movimenti relativi tra i bracci. Ogni giunto,
caratterizzato da una variabile di giunto
 JOINT ANGLE (variabile spaziale di cui si parlava prima),
può essere di tipo:
Rotoidale ( 1 DOF di rotazione)
Prismatico (1 DOF di traslazione)
Altri (cilindrici  2 DOF, sferici  3 DOF)

## Slide 23
Questi giunti legano tra di loro rispettivamente due bracci, formando
Una catena cinematica che può essere:
Chiusa  i bracci formano anelli chiusi
Aperta  i bracci non formano anelli chiusi
Studieremo queste tipologie di manipolatori

## Slide 24
Classificazione dei manipolatori
I manipolatori industriali possono essere classificati secondo molte
Peculiarità.
Solitamente essi vengono confrontati e catalogati in base a:
Disposizione dei primi tre giunti
Spazio di lavoro

## Slide 25
Manipolatori cartesiani (PPP  3 giunti prismatici): gli assi coincidono con quelli di un sistema cartesiano, per questo motivo la programmazione è molto semplice, ma con movimentazioni molto limitate.
- Manipolatori cilindrici (RPP  1 giunto rotoidale e 2 giunti prismatici): esso consente una rotazione e due traslazioni

## Slide 26
- Manipolatori sferici (RRP  2 giunti rotoidali e 1 giunto prismatico):presenta uno spazio di lavoro pari ad una semisfera, utile soprattutto per lavori di saldatura.
- Manipolatori antropomorfi (RRR  3 giunti rotoidali): emula in tutto il braccio umano, a tal punto che i primi tre bracci prendono il nome di shoulder-arm-forearm. Solitamente è aggiunto un giunto sferico il quale va ad emulare il polso umano.

## Slide 27
Obbiettivo base della teoria dei robot
Data una posizione e un orientamento
nello spazio
Valori della variabili di giunto
per raggiungere questo punto
Dati certi specifici parametri di giunto
Posizione e orientamento del punto
raggiunto dal manipolatore assumendo
quei valori come variabili di giunto.

## Slide 28
Lo studio di queste relazioni è necessario per poter gestire e programmare la movimentazione del manipolatore industriale stesso.
Nel caso più comune, di manipolatori antropomorfi a 6 DOF, si va a cercare il legame tra lo stato dei 6 giunti e la posizione e l’orientamento dell’end-effector.

## Slide 29
Perciò la cinematica diretta è quella blackbox che, presi in input i valori dei parametri di giunto restituisce la posizione raggiunta dal manipolatore; la cinematica inversa invece si comporta in maniera diametralmente opposta.
Da dove partire quindi per aprire questa blackbox?

## Slide 30
Descrizione di posizione e orientamento di un sistema di riferimento
Alla base della risoluzione del problema cinematico vi è la modellizzazione del manipolatore industriale come una sequenza (una catena appunto) di sistemi di riferimento.

## Slide 49
STEP 2: IL CONTROLLO
STEP 3: COMPUTER VISION (BETA)
STEP 4: SVILUPPI FUTURI